## Slide 1: Power Electronics for Electromechanical Energy-Harvesting System
Nataphon Kabkaew 6130176521
Santi Wongprasert 6130553421
Advisor: Asst. Prof. Surapong Suwankawin
Department of Electrical Engineering
Chulalongkorn University
Notes: สวัสดีครับ พวกเรา กลุ่ม power electronics for electromechanical energy-harvesting system หรือ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง สำหรับระบบเก็บเกี่ยวพลังงานชนิดเครื่องจักรกลไฟฟ้า
มีสมาชิกสองคนคือ ผม นายณัฐพล กาบแก้ว รหัสนิสิต 6130176521 และ นายสันติ ว่องประเสริฐ รหัสนิสิต 6130553421 ครับ โครงงานฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแผ่นพื้นเก็บเกี่ยวพลังงาน โดยใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส ประเภทแม่เหล็กถาวร เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีอาจารย์สุรพงศ์ สุวรรณกวิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับ

## Slide 2: Introduction
Pavegen poster
Pavegen case studies
Notes: ต่อมาจะเป็นส่วนของ ที่มาและความสำคัญของโครงงานครับ
การเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์นั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สามารถนำมาทำให้เกิดขึ้นจริงได้ เช่นในกรณีของแผ่นพื้นเก็บพลังงานนั้น ได้ถูกนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ และได้มีการติดตั้งใช้งานแล้วในหลายๆ ที่ เช่นกรณีตัวอย่างของ Pavegen ครับ
Pavegen เป็นบริษัท Startup ที่สร้างแผ่นพื้นเก็บพลังงาน เพื่อที่จะจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เซนเซอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) หรืออุปกรณ์ส่องสว่างประเภทหลอด LED หรือกักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอร์รี
อย่างในรูปที่ได้นำเสนอไปทางด้านซ้ายจะเป็นโปสเตอร์แสดงการทำงานของ Pavegen ครับ และด้านขวาจะเป็นสถานที่ที่ได้มีการนำ Pavegen ไปติดตั้งจริงๆ

## Slide 3: Introduction
Low energy produced per footstep
~ 1-5 J/step
Highly efficient harvesting system is needed
Notes: แต่จุดอ่อนที่เป็นปัญหาของระบบแผ่นพื้นเก็บเกี่ยวพลังงานคือ พลังงานที่ได้จากเท้าของมนุษย์ในการเหยียบแต่ละครั้งมีค่าน้อยมากครับ
นั่นคือ ราวๆ หนึ่งถึงห้าจูลต่อการเหยียบแต่ละครั้งครับ ดังนั้นหัวใจสำคัญที่จะทำให้แผ่นพื้นเก็บเกี่ยวพลังงานสามารถใช้งานได้จริงคือ การมีประสิทธิภาพที่สูงครับ
จึงจะทำให้แผ่นพื้นเก็บเกี่ยวพลังงาน สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้มากพอสำหรับการใช้งานจริง

## Slide 4: Overview
Develop an energy harvesting pavement.
Using a permanent magnet synchronous motor; PMSM as a generator for the pavement
Using MATLABTM/SimulinkTM to design and validate algorithm and the system
Using SimulinkTM Embedded CoderTM toolbox to generate C/C++ code optimized for embedded system.
Improve the inverter efficiency using two arm modulation and first quadrant tracking algorithm; TAM & FQT.
Develop maximum power point tracking algorithm; MPPT using electrical-mechanical system analogy technique.
Notes: ในส่วนต่อไปจะเป็นภาพรวมของโครงงานของเราครับ
โครงงานของเรามีจุดประสงค์คือ
เพื่อสร้างแผ่นพื้นเก็บเกี่ยวพลังงานครับ
โดยโครงงานของเราจะใช้มอเตอร์ซิงโครนัสประเภทแม่เหล็กถาวรมาใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของระบบแผ่นพื้นครับ
โครงงานของเราจะใช้โปรแกรม MATLAB Simulink ในการออกแบบและทดสอบระบบครับ
เราจะใช้ Simulink Embedded coder toolbox เพื่อที่จะสร้างโค๊ดภาษา C/C++ ที่ optimize สำหรับระบบผังตัวที่ใช้ในแผ่นพื้นของเราครับ
เราได้มีการใช้อัลกอริทึมการมอดูเลตแบบสองแขน และติดตามการทำงานในจตุภาคที่หนึ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอินเวอร์เตอร์ครับ โดยที่จะขอนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมของส่วนนี้ในหัวข้อถัดไปครับ
และสุดท้ายครับ เราได้มีการพัฒนาอัลกอริทึมในการติดตามจุดทำงานที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด หรือ MPPT โดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบเชิงกล-ไฟฟ้าครับ
โดยนายสันติ ว่องประเสริฐ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบอัลกอริทึม MPPT และ
ผม นายณัฐพล กาบแก้ว ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบอัลกอริทึม TAM & FQT ครับ และ การนำอัลกอรึทึมที่ได้ออกแบบ มาทำให้เกิดขึ้นจริงบนอุปกรณ์ครับ

## Slide 5: Overview
Notes: ต่อมา จะเป็นภาพรวมของ Simulink model ของระบบแผ่นพื้นเก็บเกี่ยวพลังงานที่เราได้สร้างขึ้นครับ
ระบบแผ่นพื้นเก็บเกี่ยวพลังงานจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนด้วยกันครับ
คือ
1 แบตเตอร์รี
2. บอร์ดอินเวอร์เตอร์
3. ระบบฝังตัว
4. มอเตอร์และระบบเชิงกล
5. แรงที่มาจากเท้าเหยียบ

## Slide 6: Inverter

## Slide 7: Carrier based pulse width modulation

## Slide 8: Loss in an inverter

## Slide 9: Third quadrant operation of GaN FET
First quadrant operation
Third quadrant operation

## Slide 10: Third quadrant operation of GaN FET
At the same in the third quadrant
operation is greater than the first quadrant
Higher conduction loss when
conduct in third quadrant

## Slide 11: Two arm modulation; TAM
From the motor’s perspective, it cannot observe any change because only “line voltage” governs motor’s behavior
+
=

## Slide 12: Two arm modulation; TAM
We choose zero-sequence offset voltage such that one switching arm is always on or always off
Upper arms always carry current
Lower arms always carry current

## Slide 13: First Quadrant Tracking; FQT
A two-arm modulation has one degree of freedom
Select modulation mode such that the arm
which is always carry current operate in first quadrant
Start
Sample and Hold Line Current, Get commanded phase voltage
Find modulation arm which will always carry current
Check operating condition
Calculate zero-sequence offset accordingly
Add zero-sequence offset to every phase of commanded voltage
End

## Slide 14: TAM & FQT Simulation Results
TAM & FQT Simulation Test Setup

## Slide 15: TAM & FQT Simulation Results
Varying commanded frequency
TAM & FQT Simulation results when frequency = 50 Hz

## Slide 16: TAM & FQT Simulation Results
Varying commanded frequency
TAM & FQT Simulation results when frequency = 25 Hz

## Slide 17: TAM & FQT Simulation Results
Varying commanded frequency
TAM & FQT Simulation results when frequency = 100 Hz

## Slide 18: TAM & FQT Simulation Results
Varying load inductance
TAM & FQT Simulation results when load inductance = 5mH

## Slide 19: TAM & FQT Simulation Results
Varying load inductance
TAM & FQT Simulation results when load inductance = 10mH

## Slide 20: TAM & FQT Simulation Results
Varying load inductance
TAM & FQT Simulation results when load inductance = 20mH

## Slide 21: TAM & FQT Simulation Results
Varying commanded phase voltage magnitude
TAM & FQT Simulation results when commanded phase voltage magnitude = 1V

## Slide 22: TAM & FQT Simulation Results
Varying commanded phase voltage magnitude
TAM & FQT Simulation results when commanded phase voltage magnitude = 3V

## Slide 23: TAM & FQT Simulation Results
Varying commanded phase voltage magnitude
TAM & FQT Simulation results when commanded phase voltage magnitude = 6V

## Slide 24: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักการทำงานของแผ่นพื้นเก็บพลังงาน
รูป กลไกเลียวนำ(lead screw) ภายใต้แผ่นเก็บพลังงาน
แผนภาพของวัตถุของตัวหนอน (lead screw)
สมการต่างๆ ได้มาจาก การเลื่อนที่ของแป้นเกลียว(nut) การเคลื่อนที่เชิงหมุนของเกลียวนำ และ โรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามลำดับ ได้แก่

## Slide 25: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Electrical Analogy
- ปัญหาทางกลบางอย่างสามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นผ่านการเปรียบเทียบทางไฟฟ้า โดยความสัมพันธ์ของปริมาณทางกลและทางไฟฟ้า
Mechanical system | Electrical system
Torque(T) | Current(i)
Angular speed) | Voltage(v)
Angular displace() | Flux linkage(ѱ)
Moment of inertia(J) | Capacitance(C)
Spring constant(K) | 1/Inductance(1/L)
Damping coefficient(B) | 1/Resistance(1/R)
Coupling ratio() | Transformer ratio()
Mechanical system | Electrical system
Torque(T) | Current(i)
 | Voltage(v)
 | Flux linkage(ѱ)
Moment of inertia(J) | Capacitance(C)
Spring constant(K) | 1/Inductance(1/L)
Damping coefficient(B) | 1/Resistance(1/R)

## Slide 26: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาจากแนวการเคลื่อนที่เชิงเส้นไปยังการเคลื่อนที่เชิงหมุน และใช้ความสัมพันธ์ของปริมาณทางกลและไฟฟ้าจาก electrical analogy
วงจรสมมูลทางไฟฟ้าของระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงาน

## Slide 27: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การทำงานของของเครื่องไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
สมการแรงดันสามเฟสของเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
จากนั้นใช้กฎของคลาก (Clark’s Transformation) แปลงให้อยู่ในกรอบอ้างอิงนิ่ง เพื่อแปลงแรงดันสามเฟส เป็นสามารถแรงดันบนกรอบอ้างอิงนิ่ง แกน x-y
สามารถพิจารณาเป็นแกนอ้างอิงแบบหมุนซึ่งหมุนด้วยความเร็วเดียวกันกับความเร็วโรเตอร์ เพื่อให้ค่าต่างๆ ไม่ขึ้นกับความเร็วของโรเตอร์ โดยสามารถแปลงไปยังแกนอ้างอิงหมุนโดยใช้การแปลงของปาร์ก (Park’s transformation) เพื่อเป็นแรงดันสองเฟสบนแกน d-q

## Slide 28: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำภายในของเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
เขียนความสัมพันธ์อยู่ในรูปสเปซเวกเตอร์ของระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานและ เครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร เพื่อสามารถวิเคราะห์เป็นวงจรไฟฟ้าเพียงวงจรเดียวได้

## Slide 29: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ // //
แปลงวงจรสมมูลโดยใช้ทฤษฎีเทเวนิน จะได้
ทำการแปลงเป็นวงจรสมมูล โดยอ้างอิงฝั่งทุติยภูมิ(บน)และอ้างอิงฝั่งปฐมภูมิ(ล่าง)

## Slide 30: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการติดตามจุดทำงานสูงสุด สำหรับวงจรการกักเก็บ (Maximum Power Point Tracking)
-พิจารณาหลักการแมทชิงอิมพีแดนซ์โดยพิจารณาในสภาวะคงตัว
(steady state)
รูป วงสมมูลของวงจรการเก็บพลังงาน
จากสมการที่ จะมีค่าสูงสุดเมื่อพจน์ตัวหารมีค่าต่ำที่สุด จึงได้ว่า และ = -
หรือพิจารณาในรูปแรงดันได้ว่าแรงดันตกคร่อมโหลดจะต้องมีค่าเท่ากับสังยุคของแรงดันตกคร่อมอิมพีแดนซ์วงจรสมมูลขาออก

## Slide 31: ผลลัพธ์จากการดำเนินการเบื้องต้น
การขยายแนวคิดทฤษฎีการถ่ายโอนกำลังสูงสุด สู่การติดตามจุดทำงานสูงสุด โดยพิจารณากับสัญญาณกระแส ณ ขณะใดๆ เปลี่ยนแปลงตามเวลา จะได้ว่าโหลดที่นำมาต่อที่ด้านขาออก หรือแรงดันขาออกของเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัส คือ
โดยที่ // //
วงจรสมมูลทางไฟฟ้าที่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานและเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร

## Slide 32: ผลลัพธ์จากการดำเนินการเบื้องต้น
Parameters | Value
Pitch of lead screw | 8 mm
lead(l) | 0.015 m
Mass of nut and plate(m) | 2.16 kg
Moment of inertia of bevel gear(JG) | 
Moment of inertia of lead screw(Jl ) | 
lead angle | 45 degree
Spring coefficient(k) | 40000 N/m
Damping coefficient(D) | 2000 Ns/m
Friction coefficient(µ) | 0.21
Efficient of thrust bearing | 1.00
Efficient of thread | 0.8
Parameters | Value
Pitch of lead screw | 8 mm
lead(l) | 0.015 m
Mass of nut and plate(m) | 2.16 kg
Moment of inertia of bevel gear(JG) | 
Moment of inertia of lead screw(Jl ) | 
lead angle | 45 degree
Spring coefficient(k) | 40000 N/m
Damping coefficient(D) | 2000 Ns/m
Friction coefficient(µ) | 0.21
Efficient of thrust bearing | 1.00
Efficient of thread | 0.8
Parameters | Value
ค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์(Rs) | 32.23 Ω
ค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดสเตเตอร์ (Ls) | 11.3 mH
ค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดสเตเตอร์ในแนวแกนอ้างอิงดี(Ld) | 16 mH
ค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดสเตเตอร์ในแนวแกนอ้างอิงคิว(Lq) | 16 mH
ฟลักซแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวร | 0.009 W
จำนวนคู่ขั้ว | 6 คู่
แรงจากเท้าเหยียบที่ใช้ทดสอบ
ค่าตัวแปรทางกลที่เกี่ยวข้องกับแผ่นพื้นพลังงงาน
ค่าตัวแปรทางกลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
ผลการจำลองของแบบจำลองทางไฟฟ้าที่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานและเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า บนโปรแกรม MATLAB/Simulink

## Slide 33: ผลลัพธ์จากการดำเนินการเบื้องต้น
จากรูป พบว่ากรณีที่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานมาคำนวณด้วย สามารถทำให้ได้กำลังขาออกมีค่าที่สูงขึ้น สูงกว่ากรณีที่ไม่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานมาคำนวณ สามารถทำให้ได้กำลังขาออกมีค่าที่สูงขึ้นจริง

## Slide 34: สรุปผลการดําเนินการ
มีการออกแบบอัลกอริทึมการลดกําลังสูญเสียในอินเวอร์เตอร์ ด้วยอัลกอริทึมการมอดูเลตแบบสองแขน และการติดตามการทํางานในจตุภาคที่หนึ่ง บน MATLAB/Simulink และได้มีสร้างโมเดลของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะทดสอบระบบทั้งหมด นั่นคือ • โมเดลแบบจำลองของแบตเตอร์รี • โมเดลแบบจำลองของระบบเชิงกล • โมเดลแบบจำลองของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร • โมเดลแบบจำลองระบบฝังตัว • โมเดลแบบจำลองบอร์ดอินเวอร์เตอร์
ได้ทดสอบและทวนสอบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ และอัลกอลิทึมในการลดกำลังสูญเสีย พบว่า สามารถทำงานและตัดสินใจได้ถูกต้อง
ศึกษาการทำงานของแผ่นพื้นเก็บพลังงาน การเปรียบเทียบเชิงกล-ไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร และหลักการติดตามจุดทำงานสูงสุด
ได้วงจรสมมูลไฟฟ้าที่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงาน และหาได้ และสร้างแบบจําลองด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink และได้อัลกอริทึมการติดตามจุดทํางานสูงสุด กรณีที่รวมระบบอัลกอริทึมการติดตามจุดทํางานที่ให้กําลังสูงสุดทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานมาคํานวณ สามารถทําให้ได้กําลังขาออกมีค่าที่สูงขึ้นจริง