## Slide 2: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักการทำงานของแผ่นพื้นเก็บพลังงาน
รูป กลไกเลียวนำ(lead screw) ภายใต้แผ่นเก็บพลังงาน
แผนภาพของวัตถุของตัวหนอน (lead screw)
สมการต่างๆ ได้มาจาก การเลื่อนที่ของแป้นเกลียว(nut) การเคลื่อนที่เชิงหมุนของเกลียวนำ และ โรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามลำดับ ได้แก่

## Slide 3: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Electrical Analogy
- ปัญหาทางกลบางอย่างสามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นผ่านการเปรียบเทียบทางไฟฟ้า โดยความสัมพันธ์ของปริมาณทางกลและทางไฟฟ้า
Mechanical system | Electrical system
Torque(T) | Current(i)
Angular speed) | Voltage(v)
Angular displace() | Flux linkage(ѱ)
Moment of inertia(J) | Capacitance(C)
Spring constant(K) | 1/Inductance(1/L)
Damping coefficient(B) | 1/Resistance(1/R)
Coupling ratio() | Transformer ratio()
Mechanical system | Electrical system
Torque(T) | Current(i)
 | Voltage(v)
 | Flux linkage(ѱ)
Moment of inertia(J) | Capacitance(C)
Spring constant(K) | 1/Inductance(1/L)
Damping coefficient(B) | 1/Resistance(1/R)

## Slide 4: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาจากแนวการเคลื่อนที่เชิงเส้นไปยังการเคลื่อนที่เชิงหมุน และใช้ความสัมพันธ์ของปริมาณทางกลและไฟฟ้าจาก electrical analogy
วงจรสมมูลทางไฟฟ้าของระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงาน

## Slide 5: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การทำงานของของเครื่องไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
สมการแรงดันสามเฟสของเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
จากนั้นใช้กฎของคลาก (Clark’s Transformation) แปลงให้อยู่ในกรอบอ้างอิงนิ่ง เพื่อแปลงแรงดันสามเฟส เป็นสามารถแรงดันบนกรอบอ้างอิงนิ่ง แกน x-y
สามารถพิจารณาเป็นแกนอ้างอิงแบบหมุนซึ่งหมุนด้วยความเร็วเดียวกันกับความเร็วโรเตอร์ เพื่อให้ค่าต่างๆ ไม่ขึ้นกับความเร็วของโรเตอร์ โดยสามารถแปลงไปยังแกนอ้างอิงหมุนโดยใช้การแปลงของปาร์ก (Park’s transformation) เพื่อเป็นแรงดันสองเฟสบนแกน d-q

## Slide 6: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำภายในของเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
เขียนความสัมพันธ์อยู่ในรูปสเปซเวกเตอร์ของระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานและ เครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร เพื่อสามารถวิเคราะห์เป็นวงจรไฟฟ้าเพียงวงจรเดียวได้

## Slide 7: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ // //
แปลงวงจรสมมูลโดยใช้ทฤษฎีเทเวนิน จะได้
ทำการแปลงเป็นวงจรสมมูล โดยอ้างอิงฝั่งทุติยภูมิ(บน)และอ้างอิงฝั่งปฐมภูมิ(ล่าง)

## Slide 8: หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการติดตามจุดทำงานสูงสุด สำหรับวงจรการกักเก็บ (Maximum Power Point Tracking)
-พิจารณาหลักการแมทชิงอิมพีแดนซ์โดยพิจารณาในสภาวะคงตัว
(steady state)
รูป วงสมมูลของวงจรการเก็บพลังงาน
จากสมการที่ จะมีค่าสูงสุดเมื่อพจน์ตัวหารมีค่าต่ำที่สุด จึงได้ว่า และ = -
หรือพิจารณาในรูปแรงดันได้ว่าแรงดันตกคร่อมโหลดจะต้องมีค่าเท่ากับสังยุคของแรงดันตกคร่อมอิมพีแดนซ์วงจรสมมูลขาออก

## Slide 9: ผลลัพธ์จากการดำเนินการเบื้องต้น
การขยายแนวคิดทฤษฎีการถ่ายโอนกำลังสูงสุด สู่การติดตามจุดทำงานสูงสุด โดยพิจารณากับสัญญาณกระแส ณ ขณะใดๆ เปลี่ยนแปลงตามเวลา จะได้ว่าโหลดที่นำมาต่อที่ด้านขาออก หรือแรงดันขาออกของเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัส คือ
โดยที่ // //
วงจรสมมูลทางไฟฟ้าที่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานและเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร

## Slide 10: ผลลัพธ์จากการดำเนินการเบื้องต้น
Parameters | Value
Pitch of lead screw | 8 mm
lead(l) | 0.015 m
Mass of nut and plate(m) | 2.16 kg
Moment of inertia of bevel gear(JG) | 
Moment of inertia of lead screw(Jl ) | 
lead angle | 45 degree
Spring coefficient(k) | 40000 N/m
Damping coefficient(D) | 2000 Ns/m
Friction coefficient(µ) | 0.21
Efficient of thrust bearing | 1.00
Efficient of thread | 0.8
Parameters | Value
Pitch of lead screw | 8 mm
lead(l) | 0.015 m
Mass of nut and plate(m) | 2.16 kg
Moment of inertia of bevel gear(JG) | 
Moment of inertia of lead screw(Jl ) | 
lead angle | 45 degree
Spring coefficient(k) | 40000 N/m
Damping coefficient(D) | 2000 Ns/m
Friction coefficient(µ) | 0.21
Efficient of thrust bearing | 1.00
Efficient of thread | 0.8
Parameters | Value
ค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์(Rs) | 32.23 Ω
ค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดสเตเตอร์ (Ls) | 11.3 mH
ค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดสเตเตอร์ในแนวแกนอ้างอิงดี(Ld) | 16 mH
ค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดสเตเตอร์ในแนวแกนอ้างอิงคิว(Lq) | 16 mH
ฟลักซแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวร | 0.009 W
จำนวนคู่ขั้ว | 6 คู่
แรงจากเท้าเหยียบที่ใช้ทดสอบ
ค่าตัวแปรทางกลที่เกี่ยวข้องกับแผ่นพื้นพลังงงาน
ค่าตัวแปรทางกลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
ผลการจำลองของแบบจำลองทางไฟฟ้าที่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานและเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า บนโปรแกรม MATLAB/Simulink

## Slide 11: ผลลัพธ์จากการดำเนินการเบื้องต้น
จากรูป พบว่ากรณีที่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานมาคำนวณด้วย สามารถทำให้ได้กำลังขาออกมีค่าที่สูงขึ้น สูงกว่ากรณีที่ไม่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานมาคำนวณ สามารถทำให้ได้กำลังขาออกมีค่าที่สูงขึ้นจริง

## Slide 12: สรุปผลการดําเนินการ
มีการออกแบบอัลกอริทึมการลดกําลังสูญเสียในอินเวอร์เตอร์ ด้วยอัลกอริทึมการมอดูเลตแบบสองแขน และการติดตามการทํางานในจตุภาคที่หนึ่ง บน MATLAB/Simulink และได้มีสร้างโมเดลของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะทดสอบระบบทั้งหมด นั่นคือ • โมเดลแบบจำลองของแบตเตอร์รี • โมเดลแบบจำลองของระบบเชิงกล • โมเดลแบบจำลองของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร • โมเดลแบบจำลองระบบฝังตัว • โมเดลแบบจำลองบอร์ดอินเวอร์เตอร์
ได้ทดสอบและทวนสอบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ และอัลกอลิทึมในการลดกำลังสูญเสีย พบว่า สามารถทำงานและตัดสินใจได้ถูกต้อง
ศึกษาการทำงานของแผ่นพื้นเก็บพลังงาน การเปรียบเทียบเชิงกล-ไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร และหลักการติดตามจุดทำงานสูงสุด
ได้วงจรสมมูลไฟฟ้าที่รวมระบบทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงาน และหาได้ และสร้างแบบจําลองด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink และได้อัลกอริทึมการติดตามจุดทํางานสูงสุด กรณีที่รวมระบบอัลกอริทึมการติดตามจุดทํางานที่ให้กําลังสูงสุดทางกลของแผ่นพื้นเก็บพลังงานมาคํานวณ สามารถทําให้ได้กําลังขาออกมีค่าที่สูงขึ้นจริง